SYMULACJA KOSZTÓW MODERNIZACJI KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO 
W INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PŁYNNEGO GRUNTU

dr inż. Daniel Słyś, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak 
mgr inż. Agnieszka Stec

Streszczenie: W artykule przedstawiono symulacje kosztów przebudowy istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej. Do analizy przyjęto trzy technologie wykonania kanału: technologię tradycyjną, pełną technologię upłynniania gruntu oraz technologię pośrednią. Uzyskane wyniki analizy potwierdziły duży wpływ warunków lokalnych na koszty inwestycji. Technologia wykorzystująca czasowe upłynnianie gruntu stanowi interesującą alternatywę dla technologii tradycyjnej, nie tylko pod względem technicznym, ale również i kosztowym.

Słowa kluczowe: płynny grunt; innowacyjna technologia; sieć kanalizacyjna; efekt ekonomiczny

- Wprowadzenie

Symulację kosztów modernizacji kolektora kanalizacyjnego przeprowadzono w ramach zleconej pracy badawczej przez Urząd Gminy 
i Miasta Nisko, którą zamieszczono w opracowania [1]. Przedmiotowy kanał wybudowany w latach 60-tych XX wieku posiada długość 1650 m. Jego trasa prowadzona jest w zdecydowanej większości ulicami miasta, a w końcowym odcinku wychodzi poza pas drogowy i biegnie w gruncie rolnym, aż do samej oczyszczalni ścieków. Kanał posiada zmienną geometrię na swej długości. 
W początkowym biegu wykonany jest z rur betonowych o średnicy 1200 mm łączonych na opaskę betonową, następnie jest to kanał murowany o kształcie zbliżonym do jajowego o wymiarach wewnętrznych 1000x1400 mm, który 
w końcowym biegu posiada wymiar 1300x1800 mm. Obserwacje i pomiary potwierdziły fatalny stan techniczny kanału, z czego wynikają jego częste awarie. Kanał ten posiada kilka przewężeń, w których jego przekrój zmienia się na kołowy o średnicy 650 mm. Na podstawie wyników pomiarów zaobserwowano wiele odcinków o spadku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. Średni spadek kanału wynosi niespełna 0,8 promila. W istniejącej sytuacji brak jest zatem warunków hydraulicznych do zapewnienia przepływu ścieków w kolektorze, które zapewniałyby samospłukiwanie zanieczyszczeń transportowanych kanałem wraz ze ściekami w kierunku oczyszczalni. Te zjawiska sprzyjały stopniowemu zamulaniu się kolektora, ponieważ rzeczywista prędkość przepływu znacznie odbiega od wymaganej prędkości minimalnej.

- Technologie budowy kanału

Pierwszym z etapów prac, zmierzających do określenia kosztów inwestycji było, określenie rzeczywistego bilansu przepływów ścieków dla analizowanego kanału. Dokonana weryfikacja parametrów hydraulicznych wykazała zdecydowane przewymiarowanie istniejącej geometrii kanału przy uwzględnieniu aktualnych warunków odprowadzania ścieków sanitarnych 
w okresach pogody bezdeszczowej. Ilość ścieków związana jest bezpośrednio 
z obecnym niskim zużyciem wody w mieście Nisko. Analiza istniejących uwarunkowań lokalnych potwierdziła zasadność zaprojektowania i wykonania nowego kanału o zdecydowanie mniejszych wymiarach, odpowiadających rzeczywistemu bilansowi ścieków w zlewni, przynależnej temu kanałowi. Wyznaczono w początkowym biegu tego kanału jako wystarczający przewód 
o średnicy 600 mm, który w końcowym etapie przechodzi w kanał o przekroju kołowym 1200 mm, tj. w ostatniej części prowadzającej ścieki do oczyszczalni.

Do symulacji kosztów inwestycyjnych przyjęto trzy możliwe warianty, uwzględniające użycie różnych technologii wykonania kanału:

- klasyczną technologię z mechanicznym zagęszczaniem gruntu,

- technologię płynnego gruntu RSS®-FB zastosowaną do całego wykopu,

- technologię pośrednią, zakładającą wykonanie strefy przewodu 
w technologii płynnego gruntu RSS®-FB, a pozostałej części wykopu jako warstw gruntu zagęszczonych mechanicznie.

(15)

Rys. 2. Schemat obliczeniowy do ustalenia kosztów wykonania kanału przy przyjęciu innowacyjnej technologii upłynniania gruntu: a) odcinek początkowy o średnicy DN 600, b) odcinek końcowy o średnicy DN 1200

Tabela 1 Średni skład ścieków bytowych wprowadzanych na powierzchnię kwater roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie w okresie badawczym 1997-2007

| Rok obserwacji | BZT5 mg O2(dm-3 | ChZTCr mg O2(dm-3 | Azot ogólny mg N(dm-3 | Zawiesina mg(dm-3 | Fosfor ogólny mg P(dm-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997-1999 | 163,10 | 328,60 | 65,20 | - | 9,51 |
| 2000 | 141,20 | 439,50 | - | - | 5,84 |
| 2001 | 185,75 | 487,20 | 66,17 | 183,14 | 12,36 |
| 2002 | 174,25 | 576,75 | 90,50 | - | 11,00 |
| 2003 | 446,67 | 696,08 | 188,97 | - | 19,97 |
| 2004 | 229,17 | 559,42 | 127,57 | 513,0 | 14,53 |
| 2005 | 223,64 | 488,73 | 150,99 | 630,0 | 14,37 |
| 2006 | 139,00 | 558,67 | 92,67 | - | 10,13 |
| 2007 | 156,67 | 671,00 | 110,33 | 244,33 | 14,88 |

Literatura

[1]	Wegweiser S.: Flüssigboden nach allen Regeln der Kunst, Steinbruch und Sandgrube, 10, 2008, ss. 34-35.

[2]	Dziopak J., Słyś D.: Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych 
w kanalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.

SIMULATION OF THE COSTS OF SEWAGE COLLECTOR MODERNIZATION IN INNOVATIVE 
LIQUID SOIL TECHNOLOGY

Summary: This article presents the simulation of the cost of rebuilding of existing collector of combine sewage system. Three technologies of channel building were adopted for analysis: traditional technology, technology of full soil liquefaction and intermediate technology. 
The results of analysis confirmed the strong impact of local conditions on the cost of investment. The technology using a temporal soil liquefaction is a proper alternative to traditional technologies, not only in terms of technical aspect but also in the light of economical one.

Key words: liquid soil; innovative technology; sewage network; economical efficiency

# Footnotes

Politechnika Rzeszowska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6, tel. + 48 (017) 865 1151, + 48 (017) 865 1784, + 48 (017) 8651817, fax: (017) 8651172 e-mail: daniels@prz.edu.pl, jdziopak@prz.rzszow.pl, stec_aga@prz.edu.pl